武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

发挥自身优势，服务电力行业

EDDK系列电抗器

※产品简介

变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理，利用励磁变压器激发串联谐振回路，调节变频控制器的输出频率，使回路电感L和试品C串联谐振，谐振电压即为加到试品上电压。

变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业，适用于大容量，高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

TPXB串联谐振耐压装置主要由变频控制器，励磁变压器，高压电抗器，高压分压器等组成。

变频控制器又分两大类，20KW及以上为控制台式，20KW以下为便携箱式；它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。

励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。

高压电抗器L是谐振回路重要部件，当电源频率等于1/(2π√LCX)时，它与被试品CX发生串联谐振。

该装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。

适用于60KV、220KV，500KVGIS交流耐压试验。

适用于大型变压器，发电机组工频耐压试验；电力变压器感应耐压试验；接地电阻测量。

※仪器外观与配置

※主要特点

高压电抗器可根据试品的参数进行不同的串并联组合

额定容量：10-100kVar

额定电压：10-100KV

单节电感值非线性度≤1%

额定电流：0-10A

重量：控制在60kg

工作频率范围 30～300Hz

品质因数大于30

允许温升:在额定容量下试验60min,线圈温升≤45℃

※技术参数

高压电抗器可根据试品的参数进行不同的串并联组合

额定容量：10-100kVar

额定电压：10-100KV

单节电感值非线性度≤1%

额定电流：0-10A

重量：控制在60kg

工作频率范围 30～300Hz

品质因数大于30

允许温升:在额定容量下试验60min,线圈温升≤45℃

# Text boxes

绝缘耐压试验设备

www.4000348088.com

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋118号

电话：13808660749   027-83313329

传真：027-83313327                  邮编：430035

免费服务热线：400034808

http://www.4000348088.com     Emall:13808660749@139.com

www.4000348088.com