武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

发挥自身优势，服务电力行业

EDHA系列冲击电流发生器

※产品简介

EDHG系列冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波和操作冲击电压波的冲击电压试验，检验绝缘性能。多种波形冲击电压发生器可产生标准雷电波、操作波、雷电截波、振荡雷电波、振荡操作波、线路绝缘子陡波、合成绝缘子陡波和变压器感应操作波共八种冲击电压波形，技术指标符合国家标准和IEC标准的规定。

成套设备包括：冲击电压发生器本体、充电装置，弱阻尼电容分压器、多球截波或单球截波装置、陡波装置、陡波分压器、控制台和测量装置。

规格有：300KV、900KV、1200KV、1500KV、2400KV和4800KV系列。

※仪器外观与配置

※主要特点

冲击大电流发生器成套设备配备完整，可产生8/20µS的标准雷冲击电流和4/10μS冲击电流，电流幅值达到120KA，是国内冲击电流最大的冲击电流发生器，满足电力系统大容量氧化锌避雷器和低压系统保护器的冲击电流试验。

冲击电流波形符合IEC和国标规定的标求，冲击电流的基本波形是8/20μS标准雷电冲击电流波形和4/10μS冲击电流波形，冲击大电流发生器采用12台2μF/100KV脉冲主电容组成电容器组，且环状布置。脉冲电容器的剩余电感小于200纳享。8/20μS冲击电流的最大幅值可达到150KA，4/10μS冲击电流的最大幅值可达到250KA。

本发生器可应用于电力系统的冲击电流试验，自1996年到现在共研制套冲击电流发生器，占领国内大部分市场，并出口国外三套冲击电流发生器。产生了很大的社会效益和经济效率。

※技术参数

星形、直线排列组合，可产生6种标准冲击电流波形。

一套设备就可产生多种试验波形（标准的和非标准的波形，用户提出来的波形：多达6~13种电流试验波形）。

额定电流：5-500kA

方波电流：5000A

额定储能：50-240kJ

电容数量：8-24台

额定电压：0-120kV

# Text boxes

绝缘耐压试验设备

www.4000348088.com

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋118号

电话：13808660749   027-83313329

传真：027-83313327                  邮编：430035

免费服务热线：400034808

http://www.4000348088.com     Emall:13808660749@139.com

武汉鄂电电力试验设备有限公司

WUHAN EDIAN POWER TESTEQUIPMENT CO.,LTD

www.4000348088.com